| TOTYA-T szalmabála fűtésű kazáncsalád műszaki adatai. |
| --- |
| Típus | Titán-1 szalmabála | Titán-2 szalmabála | Titán-3 szalmabála | Titán-7 szalmabála |
| Max. teljesítmény (kW) | 50-65 | 60-85 | 70-96 | 60 |
| Tüzelő ajtó méret | 650x500 | 650x500 | 650x500 | 500x630 |
| Névleges hőteljesítmény (kW) | 55 | 75 | 85 | 55 |
| Hatásfok (%) | 76 | 70 |
| Töltő- ürítő (coll) | ½ |
| Elmenő-visszatérő csat. (coll) | 2 |
| Elmenő csat. magasság (mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1325 |
| Visszatérő csat. magasság (mm) | 220 |
| Füstcső magasság (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1415 |
| Füstcső átmérő (mm) | 180 | 200 | 250 | 200 |
| Magasság (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1290 |
| Szélesség (mm) | 857 | 857 | 857 | 680 |
| Mélysége (mm) | 900 | 1280 | 1300 | 1190 |
| Tömeg (kg) | 480 | 580 | 660 | 480 |
| Üzemi nyomás (bar) | 2 | 1 |
| Üzemi hőmérséklet min.-max. (C0) | 50-90 |
| Próbanyomás (bar) | 4 | 2.5 |
| Huzatigény (mbar) | 0,2 |
| Tűztér mérete (mm) | 650x650x530 | 1030x650x530 | 1050x650x530 | 1000x500x620 |
| Minimális hőteljesítmény (kw) | 25 | 35 | 45 | 25 |